## Slide 1
إعداد و تدريس/ صباح عبدالمطلب
2018-2019
المحاضرة الرابعة
وحدات التخزين
المرحلة الاولى

## Slide 2
وحدات التخزين Storage Units
وحدات التخزين هي وسائل خاصة تستخدم لتخزين البيانات والمعلومات والبرامج الخاصة بالكمبيوتر كما أن وحدات التخزين سيتم استخدامها لتخزين البيانات المدخلة إلى الكمبيوتر وأيضاً تخزين المعلومات والنتائج التي حصلنا عليها بعد عملية معالجة البيانات المدخلة أي تعتبر كوسيلة إدخال وإخراج في نفس الوقت لذلك تصنف في بعض الكتب ضمن الإدخال أو الإخراج. إن وحدات التخزين مرت هي الأخرى بمراحل عديدة و تطورت بشكل طردي مع تطور الكمبيوتر وبصورة عامة يمكن تصنيف أنواعها كالتالي:

## Slide 3
١ - الأشرطة المغناطيسية
الأشرطة المغناطيسية هي وحدات تخزين قديمة ولا تستخدم حالياً إلا نادراً وفي مجالات محدودة جداً. الأشرطة المغناطيسية المستخدمة مع الكمبيوتر هي شبيهه بالأشرطة المغناطيسية المستخدمة مع المسجلات والتي نسميها كاسيت أو شريط تسجيل ونحن نعرف أن هذا الشريط لا يمكن الانتقال من خلاله من موضع إلى موضع آخر إلا بشكل مرتب و بتسلسل أي يجب المرور على المقطع الأول قبل أن نصل إلى الثاني وهكذا . وهذا الأسلوب في التعامل مع بيانات الشريط يعتبر أسلوب بطيء ولا يتماشى مع سرعة الكمبيوتر

## Slide 4
٢ – الأقراص المغناطيسية
أن الكمبيوتر يتعامل مع محتويات الأقراص المغناطيسية بشكل مباشر وليس بشكل متسلسل أو مرتب كما في الأشرطة المغناطيسية فالقرص المغناطيسي عبارة عن شريحة دائرية البيانات ويمكن الوصول إلى أي منها بشكل مباشر وبالطبع بسرعة كبيرة مقارنة بالأشرطة المغناطيسية

## Slide 5
ا – الأقراص المغناطيسية المرنة FLOPPY DISKS
هي أقراص صغيرة تستخدم لنقل البرامج والملفات من جهاز لآخر و يمكن تسميتها بالأقراص المغناطيسية المتنقلة لأنه يمكن نقلها بين الأجهزة وبذلك تتيح تبادل المستندات والملفات بين المستخدمين وغير ذلك. الأقراص المغناطيسية المرنة ذات سعة محدودة وكانت تعتبر الحل الأمثل في تشغيل الكمبيوتر عن طريقها في حالة إجراء عمليات الصيانة أو القيام بالإعدادات الأولية للحاسوب . الأقراص المرنة عبارة عن شريحة دائرية بلاستيكية مرنة) يطلى وجهيها بمادة قابلة للمغنطة ، عادة ما تكون أكسيد الحديد وذلك كي تتمكن رؤوس القراءة والكتابة المثبتة بمشغلات الأقراص المرنة الكتابة والقراءة على ومن الشريحة المغناطيسية وفتحة خاصة في غلاف القرص البلاستيكي تكون مغطاة قبل
دخول القرص إلى مشغل الاقراص بقطعة حديدية منزلقة لحماية الفتحة من أي أجسام دخيلة تتخلل إلى الشريحة المغناطيسية أثناء وجود القرص خارج المشغل. الأقراص المغناطيسية المرنة ذات حجمين اشهرها هو الحجم ذو 3.5 , 5.25 بوصة وهذا الرقم يشير إلى قطر الشريحة المغناطيسية الدائرية

## Slide 6
– الأقراص المغناطيسية الصلبةHard Disks (HD)
تم اختراع الأقراص الصلبة في الخمسينيات. القرص الصلب عبارة عن وحدة متكاملة تتكون من مجموعة شرائح مغناطيسية دائرية تصنع من مادة معدنية صلبة وأيضاً كما في الأقراص المغناطيسية المرنة تطلى الشرائح بمادة قابلة للمغنطة آي يمكن الكتابة والقراءة على ومن الشرائح بواسطة لاقط او رؤوس كهرومغناطيسية الكتابة والقراءة التي تتخلل هذه الشرائح لتصل إلى أي نقطة عليها أثناء دوران الشرائح مع بعضها بواسطة محرك خاص بوحدة القرص المغناطيسي الصلب ويغلف كل ذلك بغلاف معدني متين لحماية محتويات القرص الداخلية التي يراعى أن تكون في وسط ملائم عادة ما يكون هذا الوسط غاز خامل لمنع حدوث أي عارض غير متوقع

## Slide 7
البنيه الرئيسيه للقرص الصلب : يتكون القرص الصلب أو الهارد ديسك -Hard Disk- من أربع أجزاء رئيسية :
1- الأقراص الدائرية 2- محور دوران 3- رؤوس القراءة/الكتابة 4- مجموعة من الدوائر الإلكترونية
الأقراص (الأطباق الدائرية Platters : ( هي مجموعة من الأقراص المتصلبة الدائرية الشكل مصنوعة من المعدن أو البلاستيك ووجهي كل قرص مغطى بطبقة من أكسيد الحديد أو أي مادة أخرى قابلة للمغنطة وكل الأقراص مثبتة من مركزها على محور دوران يعمل على تدوير كل الأقراص بنفس السرعة.
رؤوس القراءة / الكتابة Read/write heads : تثبت رؤوس القراءة/الكتابة على ذراع أفقي يمتد على كل من السطحين العلوي والسفلي لكل واحدة من الأقراص الدائرية والذراع الأفقي يتحرك ذهاباُ وإياباً بين مركز الأقراص وحافتها الخارجية وبسرعة كبيرة وهذه الحركة مع حركة دوران الأقراص الدائرية تسمح لرؤوس القراءة/الكتابة بالوصول إلى أي نقطة على سطح الأقراص.

## Slide 8
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأقراص الصلبة وهي:
أقراص SCSI الصلبة : يتميز بأدائه العالي جدا الذي يتفوق به على الأنواع الأخرى كما يسمح بتوصيل عدة أقراص على كارت سكزي واحد إلا أن سعره اغلى من بقية الانواع.
أقراص IDE الصلبة : من أشهر أنواع الأقراص الصلبة ويطلق عليها Parallel- ATA أو PATA كما يطلق عليه أيضا IDE (Integrated Drive Electronics)
أقراص SATA الصلبة Serial-ATA : وهو يتفوق على pata من عدة نواحي منها أن كبل توصيله باللوحة الأم أطول يعطي حرية أكبر كما أنه أصغر حجما فلا يعوق عملية التهوية في صندوق الحاسب كما يتميز أنه أسرع من pata.

## Slide 9
3 – الأقراص المدمجة Compact Disks
هي عبارة عن شرائح دائرية مصنوعة من مادة شبيهة بالزجاج بحيث تستخدم الحفر بواسطة أشعة الليزر للقراءة أو الكتابة على القرص المدمج ولأن أشعة الليزر أدق بكثير من رؤوس القراءة والكتابة المستخدمة في الأقراص المغناطيسية المرنة فإن سعة القرص المدمج تعتبر كبيرة جداً قياساً بالأقراص المرنة

## Slide 10
الذاكرة الوميضية (Flash memory)
كما تسمى أحيانا ذاكرة فلاش، هي ذاكرة حاسوب غير متلاشية ) يعني أنها لا تحتاج إلى وجود تغذية كهربائية لتتذكر المعلومات المخزنة (، قابلة للمسح وإعادة البرمجة بشكل رقمي. وهي نوع من أنواع الذاكرة ُEEPROM تمسح وتبرمج في كتل تتألف من مواقع متعددة (في البدايات كانت الشريحة الداخلية تمسح بأكملها في المرة الواحدة) إن تكلفة الذواكر الوميضية أقل بكثير من eeprom ولذلك أصبحت التقنية المسيطرة في كل مكان يتطلب التخزين المتراص للكميات الكبيرة من المعلومات الهامة.

## Slide 11
Computer Case صندوق الكمبيوتر
صندوق الكمبيوتر الشخصي هو عبارة عن صندوق حديدي ذو أبعاد قياسية متفق عليها حتى تتلاءم مع أجزاء الكمبيوتر المراد تثبيتها أو ترآيبها داخله فصندوق الكمبيوتر وظيفته هي احتواء أهم الأجزاء الكهربائية والإلكترونية التي يتكون منها الكمبيوتر وهي :
اللوحة الام Motherboard
هي لوحة إلكترونية تسمى باللوحة الرئيسية (Main Board ) حيث تتصل كل وحدات الكمبيوتر بها سواء كانت هذه الوحدات وحدات معالجة أو إدخال أو إخراج أو تخزين فكل جزء من أجزاء الكمبيوتر يجب أن يتصل باللوحة الأم ولهذا سميت بهذه الاسم وتحتوي اللوحة الأم على الآتي :