## Slide 1: المحاضرة الثانية
مكونات الحاسب الشخصي

## Slide 2: مكونات الحاسب الشخصي
مكونات مادية
مكونات معنوية

## Slide 3: مكونات الحاسب المادية
للحاسبات الالية عموماً مكونات مادية ملموسة (Hardware ) وتنقسم هذه المكونات الى اربعة اقسام :-
1- وحدة المعالجة المركزية
2- وحدات او اجهزة الادخال
3- وحدات او اجهزة الاخراجِ
4- وحدات التخزين الثانوية
تعتبر وحدة المعالجة المركزية بأنها الوحدة الاساسية في أي حاسب والتي تنظم عمل الوحدات الاخرى

## Slide 4: مخطط يوضح المكونات المادية للحاسب
وحدة المعالجة المركزية cpu
وحدات الخزن
وحدات
الادخال
وحدات
الاخراج

## Slide 5: وحدة المعالجة المركزية CPU
وحدة السيطرة
Control unit
الذاكرة الرئيسية
Main Memory
وحدة الحساب والمنطق
Arithmetic & logic unit

## Slide 6: وحدة المعالجة المركزية CPU
هي عبارة عن رقاقة اليكترونية تحتوي على مجموعة من دوائر اليكترونية معقدة تقوم بمعالجة البيانات من رموز وارقام وحروف وتنظم عمل بقية اجزاء الحاسب حيث تعتبر بمثابة دماغ الكمبيوتر الذي يمكنه من اجراء كافة الاعمال التي تطلب منه وتقسم الى :-
وحدة السيطرة او التحكم
وحدة الحساب والمنطق
وحدة الذاكرة الرئيسية
من اشهر الشركات في صناعة المعالجات هي شركة INTEL والتي تطورت على شكل اجيال منها
PENTIUM I,II,III

## Slide 7: 1- وحدة التحكم (السيطرة ) CU
تعتبر الجهاز العصبي للحاسوب حيث تقوم هذه الوحدة بتفسير وترميز كل امر (ايعاز) ومن ثم تحديد الاجراء المناسب للتنفيذ وتشرف على تسلسل تنفيذ التعليمات وتنسيق العمليات وتبادل المعلومات بين وحدة الحساب والمنطق والذاكرة الرئيسية . فهي وحدة اليكترونية مؤلفة من :
مجموعة من الدارات الرقمية Ics او ما يسمى بالبرمجة الصغرية Micro Programming التي تعتمد على تطوير لغة سهلة تترجم كل تعليمة من تعليمات وحدة المعالجة المركزية الى تعليمات منخفضة المستوى

## Slide 8: وظائف وحدة التحكم (CU)
تنشيط موقع التعليمة المراد تنفيذها والاشراف على نقل التعليمة من الذاكرة الى مسجل التعليمة
تحليل شفرة العملية المراد تنفيذها وارسال اشارات التحكم الضرورية لوحدة الحساب والمنطق واخبارها بنوع العملية المراد تنفيذها
تنشيط مواقع البيانات في الذاكرة والاشراف على نقل هذه البيانات الى سجلات وحدة المعالجة المركزية CPU
.زيادة عداد البرنامج بقيمة مساوية لطول التعليمة لتحديد عنوان للتعليمة اللاحقة في الذاكرة الاساسية
الاشراف على تمرير النتائج الى الذاكرة الرئيسية
اصدار اشارات التحكم اللازمة للقراءة من الذاكرة او الكتابة
اجراء عملية التوقيت اللازمة لتنفيذ ماسبق بشكل متسلسل

## Slide 9: وحدة الحساب و المنطق (ALU)
تعتبر من مكونات cup حيث تقوم بكافة العمليات الحسابية والمنطقية وعمليات المقارنة حيث تتألف هذه الوحدة من مجموعة من الدوائر المنطقية حيث تقوم بعمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب كما تقوم بمقارنة الكميات لمعرفة النتيجة المنطقية اكبر – اصغر – يساوي
ان وحدة الحساب والمنطق تحتوي على مسجل المركم الذي يستخدم لتخزين نتائج الحسابات الاتية كما يستطيع القيام ببعض العمليات الحسابية والمنطقية ويمكن لوحدة الحساب والمنطق استقبال البيانات عن طريق المركم او الذاكرة او مسجلات وحدة المعالجة المركزية وتقوم بأستقبال اشارة التحكم من وحدة التحكم حيث تحدد هذة الاشارة نوع العملية المراد تنفيذها في وحدة الحساب والمنطق وبعد اكمال العمليات تنقل البيانات الى الذاكرة الرئيسية ومنها الى وحدات الاخراج

## Slide 10: الذاكرة الرئيسية (Main Memory)
قد تسمى ايضا بالذاكرة الداخلية او الذاكرة الاساسية , لتنفيذ برنامج ما لابد من توفر البيانات اللازمة في الذاكرة الرئيسية بصورة مؤقته حتى تتم عملية المعالجة ويتم نقل النتائج الى وحدات الاخراج
تتألف من مجموعة من الخلايا ثنائية على شكل مصفوفة ومسجل بيانات مؤقت يسمى مسجل الكلمة Word Register (قد تحتوي الكلمة على اربعة خلايا ”بت“ او ثمانية او ستة عشر ) ووحدة تحكم داخلية
ترتبط وحدة الذاكرة مع وحدة التحكم عن طريق مسجل العنوان (بأستخدام خطوط العنوان) وبعض اشارات التحكم لتحديد عملية القراءة او الكتابة

## Slide 11: انواع الخزن في الذاكرة
مساحة تخزين المدخلات ويخزن فيها البيانات الداخلة لحين صدور الايعازات لمعالجتها ثم تخرج الى وحدة الحساب والمنطق لغرض المعالجة
مساحة تخزين البرمجيات يخزن فيها الايعازات التي تحددها البرامج لتنطلق الى وحدة التحكم لتفسيرها
مساحة تخزين البيانات المرحلية يخزن فيها النتائج الجارية او الوسطية وذلك لأنتظار اجراء المزيد من العمليات الحسابية والمنطقية وصولاً الى المخرجات النهائية
مساحة تخزين المخرجات يخزن فيها المعلومات النهائية الناتجة عن المعالجة لحين خروجها الى وحدة الاخراج حسب الايعاز الصادر لها

## Slide 12: أقسام الذاكرة الرئيسة
يمكن تقسيم الذاكرة الرئيسية الى ثلاثة اقسام تتميز بالسرعة مقارنة مع وحدات الخزن الثانوية
الذاكرة العشوائية
ذاكرة القراءة فقط
الذاكرة المخبئية
أهم فارق بين ROM & RAM هو بالبيانات فالبيانات المخزنة على ROM
لا تمسح عند انقطاع التيار الكهربائي
لايمكن تغييرها , إلا في بعض الانواع ولكن باستخدام وسائل خاصة

## Slide 13: 1- ذاكرة الوصول العشوائي Read Access Memory
هي عبارة عن مساحة عمل فارغة يخزن فيها وبصورة وقتية البيانات والبرامج المراد معالجتها , ولولاها لما امكن للمعالج الدقيق ان يستقبل أي بيانات أو أن يتم العمل على أي برنامج لأن كل حرف يتم ادخاله للكمبيوتر او اي برنامج يتم تشغيله يجب ان يتوفر له موقع لكي يستطيع المعالج الوصول اليه بسرعة وسهولة .
تستقبل البيانات والبرامج المختلفة بشكل مستمر حتى يمكن للمعالج العمل عليها لذلك فانه يجب ان تكون قابلة للمسح والكتابة من جديد , لذا فهي ذاكرة متطايرة او مؤقتة وتفقد ما عليها من بيانات باستبدال البيانات التي لا حاجة للمعالج بها ببيانات اخرى جديدة تحتاجها عملية المعالجة *

## Slide 14: 2- ذاكرة القراءة فقط

## Slide 15: 3- الذاكرة المخبئية (الخفية )
هي عبارة عن مسجلات بالغة السرعة ( اسرع من مسجلات الذاكرة الرئيسية واقل سرعة من مسجلات وحدة المعالجة المركزية )
تقع بين المعالجات والذاكرة الاساسية
يتم فيها تخزين الايعازات المنتظرة والبيانات المرتبطة بها مما يقلل زمن الاستدعاء بنسبة 90% تقريباً *

## Slide 16: نواقل النظام System Bus
توجد على اللوحة الام
عبارة مسارات كهربائية تربط المعالج ببقية وحدات الكمبيوتر
وظيفتها نقل البيانات من مكان الى أخر
تكون على ثلاثة انواع :-
ناقل البيانات data bus
ناقل العناوين address bus
ناقل التحكم control bus

## Slide 17: وحدات قياس علم الحاسوب
Bit :- عبارة عن نبضة كهربائية (موجبة او سالبة) ويرمز لها بالرمز 1,0 وتعتبر اصغر وحدة قياس في علم الحاسبات
1bit = 1 or 0 (b)
8 bits = 1 byte (B)
1024 byts = 1 Kilobyte (KB)
1024 Kilobyte = 1 Megabyte (MB)
1024 Megabyte = 1 Gigabyte
1024 Gigabyte = 1 Terabyte

## Slide 18
نهاية المحاضرة الثانية