## Slide 1: Spectrophotometer parts- single peam
المصدر
وحدة التحكم في الاطوال الموجية (الجهاز البصري)
وحدة وعاء العينة
الكاشف او المقدر
مكبر
مسجل
كيمياء التحليل الالي د.زينب طه ياسين

## Slide 2: 1-المصدر source
في المجال المرئي يستخدم مصباح التنجستون
بينما يستخدم الديتيريوم2 احد نظائر الهيدروجين في المجال فوق البنفسجي
بعض الاجهزة تحتوي المصدرين

## Slide 3: 2- وحدة التحكم في الاطوال الموجية
بأستخدام الجهاز البصري يمكن للمحلل ان يتحصل على طيف المادة ومن ثم اختيار الطول الموجي المناسب
ولتحقيق ذلك توجد طريقتان هما:
المرشح
filter
الموشور ومحززة الحيود
prism
and diffraction grating

## Slide 4: المرشح
عبارة عن زجاج ملون او مواد جلاتينية ملونة
قوة تفريقها للاشعة ضعيفة
تستخدم في الحالات التي لا توجد بها تداخلات طيفية
الجهاز يدعى في هذه الحالة فوتوميتر
الاطوال الموجية المتاحة تكون في حدود 3-6 اطوال موجية

## Slide 5: الموشور ومحززة الحيود
لها قوة تفريقية عالية
يقوم الموشور بتفريق الضوء الابيض لجميع مكوناته من(
380-800)نانومتر
الاجهزة التي تستخدم الموشور او محززة الحيود تسمى الاسبكتروفوتوميتر

## Slide 6: 3- وحدة وعاء العينة (الخلية) cell
تستخدم لحمل العينة المراد تحليلها امام الاشعة الاتية من المصدر
في حالة المجال المرئي يستخدم خلايا شفافة مصنوعة من الزجاج او البلاستيك
ولان الزجاج يمتص الاشعة فوق البنفسجية لذا يستخدم الكوارتز في هذا المجال

## Slide 7: 4-الكاشف او المقدر detector
وظيفة هذا الجهاز هو قياس طاقة الاشعة .اي تحويلها من طاقه ضوئية الى طاقه كهربائية يمكن تكبيرها والحصول على قيم الامتصاص والنفاذية
وهناك عدة انواع :

## Slide 8: أ-خلية الطبقة الحاجزة
يتكون من قطب مستو من الحديد
يرسب عليه طبقة من ماده شبه موصلة مثل السلينيوم
ثم طبقة اخرى من الفضة

## Slide 9: ب- الخلية الضوئية
تتكون هذه الخلية من :
سطح فلزي على هيئة
مهبط
2.مصعد

## Slide 10: ج- الخلية الضوئية المضاعفة
يعتبر الكاشف الاكثر استعمالا ويتميز بالحساسية
سقوط حزمة من الاشعة على المهبط تنطلق منه الالكترونات وتنجذب الى المصعد الموجب

## Slide 11: تصميم أجهزة القياس أجهزة الامتصاص في المجال المرئي وفوق البنفسجي طبقا لنظام أحادي الحزمة

## Slide 12: نظام احادي الحزمة single beam
هذا النظام يقيس مجموعة الاشعة المفقودة (بالانعكاس وامتصاص المحلول الخالي) وليس فقط الاشعة الممتصة
الخطأ الناتج من عدم ثبات المصدر لا يمكن تلافيه بأستخدام هذا النظام

## Slide 13: نظام ثنائي الحزمة Double beam

## Slide 14: نظام ثنائي الحزمة
تقسم اشعة المصدر الى حزمتين ذات شدة متساوية بواسطة قاسم الاشعة
واحدة تمر خلال المحلول المرجع الى الكاشف رقم (1)
والثانية تعبر خلال العينة في نفس الوقت الى الكاشف رقم (2)