## Slide 1: مكائن وآلات زراعية المدرس الدكتور مرتضى عبد العظيم عبد النبي قسم المكائن والآلات الزراعية كلية الزراعة جامعة البصرة البصرة العراق murtadha130@gmail.com

## Slide 2: المحاضرة الاولى الساحبات الزراعية
في هذه المحاضرة سوف نتطرق الى
تعريف الساحبة
الشروط الواجب توفرها في الساحبات

## Slide 3: مقدمة
تقسم المكائن والآلات الزراعية حسب الغرض من الاستخدام. فمنها ما يتعامل مع التربة ومنها ما يختص بالنبات ومنها ما يتعامل مع الاثنين معاً بالإضافة الى الآلات المتخصصة بالتصنيع الغذائي والآت الانتاج الحيواني.
لذا من المهم ان يلم الطالب بهذه الآلات ولو بصورة موجزة وان يكون على معرفة بتراكيبها وطريقة استخدامها وطبيعة عملها.

## Slide 4: الساحبات الزراعية
تعتبر الساحبة الزراعية مصدر القدرة في الحقل، فهي المصدر المتحرك لتوليد القدرة التي تستخدم في سحب او دفع او ادارة الآلات الزراعية المختلفة.

## Slide 5: ويمكن ايجاز وضائف الساحبات الزراعية بالنقاط التالية
سحب الآلات الزراعية مثل المحاريث والامشاط والآت تسطير البذور والآت استصلاح الاراضي وغيرها.
سحب الآلات الزراعية مع تشغيل بعض اجزاءها في نفس الوقت بواسطة عمود الادارة الخلفي للساحبة كما في المحاريث الدورانية والآت الحصاد والآت الرش والتعفير والآت قلع البطاطا وغيرها

## Slide 6
3 .ادارة الآلات الثابتة عن طريق عمود الادارة المتصلة بالجرار، مثل مضخات الري والات جرش الاعلاف وتقطيع البرسيم والات الدراس.
4. سحب المقطورات المختلفة والتي يمكن استخدامها في نقل المحاصيل الزراعية والاسمدة والبذور والعمال وغير ذلك.
5. دفع الات مركبة في مقدمة الجرار مثل سلاح البلدوزر

## Slide 7: الشروط الواجب توفرها في الساحبات الزراعية
يجب ان تكون ذات قوة سحب كبيرة تمكنها من معادلة مقاومة الآلات التي تربط بها.
العجلات القائدة للساحبة يجرى تصميمها بشكل يضمن اقل ما يمكن من الانزلاق في الاراضي الرخوة، لان الانزلاق الكبير يؤدي الى خفض كفاءة وانتاجية الساحبة.

## Slide 8
4. يجب ان تكون العجلات بمقاييس ومسافات فيما بينها يضمن عدم احداث تلف للنباتات اثناء اعمال خدمة المحصول وسير الساحبة بين خطوط زراعة المحاصيل.
5. سرعة الساحبة يجب ان تتناسب مع سرعة تشغيل الالة الزراعية المرتبطة معها كما ان نظام عملها يكون كمجموعة ميكنية متكاملة.
6. تكون الساحبات ذات وزن قليل نسبياً قدر الامكان لضمان عدم دكها للتربة.

## Slide 9: الخلاصة
تطرقنا في هذه المحاضرة الى
تعريف الساحبة الزراعية
الوضائف التي يمكن ان تقوم بها الساحبة
الشروط الواجب توفرها في الساحبات الزراعية

## Slide 10: اختبار