## Slide 1: الشروط الصوتية الواجب توفرها في الفضاء الصوتي
ان يكون المصدر الصوتي قويا و مسموعا.
ان تتوزع الطاقة الصوتية بكافة المكونات الترددية الى جميع اجزاء الفضاء بالتساوي.
ان تكون درجة مفهومية الكلام و وضوحيته مناسبة.
    يجب ان تكون قوة الصوت و جهارته مناسبة و موزعة الى جميع اجزاء الفضاء بالتساوي.
الحفاظ على المكونات الطبيعية للصوت المسموع في جميع اجزاء الفضاء بالتساوي.
انتشار الموجات الصوتية بشكل متجانس.
خلو الفضاء من أي نوع من انواع العيوب الصوتية مثل الصدى و الصدى المتكرر او التركيز الصوتي او الرنين او اللغط الصوتي او ظاهرة التلوين الصوتي.
الحصول على زمن ترديد صوتي مناسب لنوع استعمال الفضاء و بشكل متساو لجميع لجميع الاجزاء و جميع الترددات.
الحد من مشكلة الضوضاء الخارجية اولا و التي تنتقل مباشرة من خلال الهواء او من خلال الاهتزازات للنظام الانشائي او الداخلية الناتجة من حركة الاشخاص و الضوضاء الخلفية الناتجة من اجهزة التكييف و التحكم بخفضها الى اقل درجة لتحسين الاداء الصوتي للفضاء.

## Slide 2: علاقة شدة الصوت و مركز الصوت
I1/I2=(d2/d1)²
1 → W= I14πd²
2 → W= I24πd²
I14πd² = I24πd²
I1d² = I2d²

## Slide 4
Imax =1→130
I min = 10-12 →0
المدى الترددي
20000 16000 31.5 10
فوق الاذن البشرية الاذن البشرية تحت الاذن البشرية

## Slide 5: منسوب الضغط الصوتي: النسبة اللوغاريتمية للضغط الصوتي الى اقل ضغط صوتي مسموع S.P.L
S.P.L = 20 L0g p / p0
منسوب شدة الصوت:
النسبة اللوغاريتمية بين شدة الصوت و اقل شدة مسموعة.
I0عتبة السمع:
I.L=10 Log I/I0

## Slide 6
حساب اقل منسوب لشدة الصوت:
I.L=10 Log I/I0 I.L=10 Log 10¯¹2/10¯¹2
I.L= 10 Log 1 I.L= ZERO dB

## Slide 7: حساب اكبر منسوب شدة صوت:
I.L = 10 LogI/I0
I.L = 10 Log1/10¯¹2
I.L = 120

## Slide 8
سرعة الموجات الصوتية المنبعثة من مصدر صوتي الى الاذن البشرية، و تختلف بحسب نوع الوسط و مرونته و درجة حرارته.
سرعة الصوت velocity of sound :

## Slide 9
حساب اقل طول موجي:
C = λ.ƒ→ m/sec
λ = 340/20000=0.0171m
حساب اكبر طول موجي
λ = 340/20=17m

## Slide 10: جمع شدة الصوت:
جمع منسوب شدة الصوت:
مثال:
I.L1=50dB , I.L2=60dB , I.L3=70dB

## Slide 11
IL1=10 LogI1/10¯¹2
50=10 LogI1/10¯2
5= LogI1/10¯¹2
105= I1/10¯¹2
I1= 110¯7

## Slide 12
IL2=10 LogI2/10¯¹2
60=10 LogI2/10¯¹2
6=LogI2/10¯¹2
106 = I2/10¯¹2
I2= 10¯6

## Slide 13
IL3=10 LogI3/10¯¹2
70=10 LogI3/10¯¹2
7= LogI3/10¯¹2
107= I3/10¯¹2
I3= 10-5

## Slide 14: الطريقة الثانية:

## Slide 15: الطريقة الثالثة: طريقة Hass

## Slide 16: مثال: اجمع المناسيب الاتية: 92-88-86-93-81
92
88
86
93
81
93
1 +
1 +
94
0 +
94
3 +
97

## Slide 17
جمع المناسيب المتساوية:
IL= 10log N+log I/I0
IL=10logN+ IL FOR ONE SOURCE

## Slide 18: معامل الامتصاص = الطاقة الصوتية الممتصة لوحدة المساحة/الطاقة الصوتية الساقطة على وحدة المساحة.
I1=I0-(I0*ά)
I1= I0(1-ά) → (1)
I2=I1-(I1*ά)
I2=I1 (1-ά) → (2)
I2= I0(I-ά) (1-ά)
I2= I0(I-ά)²

## Slide 19: زمن الترديد الصوتي: الزمن اللازم لكي تضمحل شدة الصوت بعد عدد من الانعكاسات مساوي الى واحد من مليون من الشدة.
يرتبط زمن الترديد الصوتي:
الحجم.
الترددات.
البطانة ( المواد الماصة و العاكسة).
حيث يعتبر زمن الترديد الصفة الوحيدة التي يمكن قياسها زمنيا ومختبريا و من خلالها نقيم ادائية الفضاء الصوتية.

## Slide 21: معادلة زمن الترديد:
الوحدة الانكليزية:
T= 0.05V/A
الوحدة المترية:
T = 0.16V/A

## Slide 22: 1– الطريقة الحسابية:
لحساب زمن الترديد الصوتي نحتاج:
حجم الفضاء من الابعاد.
النسبة الحجمية لكل شخص اعتمادا على نوع فعالية الفضاء.
مجموع الوحدات الماصة.

## Slide 23: الطريقة المختبرية:

## Slide 24: الفضاءات المتخصصة صوتيا:
فضاءات الفعاليات الكلامية:
يجب ان تكون قيمة الترديد الصوتي لها قليلة _ أي زمن تلاشي قليل لاجل ان لا تتداخل الكلمات.
2 .فضاءات الفعاليات الموسيقية:
يجب ان يكون زمن الترديد الصوتي لها طويل لاجل التمتع بالنبرة الموسيقية(أي زمن تلاشي اطول).