## Slide 1
Floor materials | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz
carpet | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.45
Concrete (unpainted, rough finish) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1
Concrete (sealed or painted) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Marble or glazed tile | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Vinyl tile or linoleum on concrete | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
Wood parquet on concrete | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07
Wood flooring on joists | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.07

## Slide 2
Seating materials | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz
Benches (wooden, empty) | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Benches (wooden, 2/3 occupied) | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.53
Benches (wooden, fully occupied) | 0.5 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.8 | 0.76
Benches (cushioned seats and backs, empty) | 0.32 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.48
Benches (cushioned seats and backs, 2/3 occupied) | 0.44 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.67
Benches (cushioned seats and backs, fully occupied) | 0.5 | 0.64 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.76
Theater seats (wood, empty) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08
Theater seats (wood, 2/3 occupied) | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 0.53 | 0.56 | 0.53
Theater seats (wood, fully occupied) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.76 | 0.8 | 0.76
Seats (fabric-upholsterd, empty) | 0.49 | 0.66 | 0.8 | 0.88 | 0.82 | 0.7
Seats (fabric-upholsterd, fully occupied) | 0.6 | 0.74 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.85

## Slide 3: حساب زمن الترديد:
RT = r (0.0118³√v + 0.1070)
حيث r =
4 : للقاعات الكلامية متوازية المستطيلات.
5 :للقاعات الموسيقية.
6 : للأبنية الدينية.

## Slide 4: القاعات المروحية:
T = 0.41 Log (v)

## Slide 5
النسبة الحجمية لكل شخص:
القاعات الموسيقية: 3 m 6.5 ← 9.5
القاعات الكلامية : 3 m2.5 ← 4.5
لاستخراج حجم القاعة = النسبة الحجمية * عدد الحضور
نأخذ تردد 1000 للسهولة الحسابية

## Slide 6
مثال:
صف دراسي بابعاد)m 4.5 * 10 * 18 و تبلغ قيمة معامل الامتصاص عند تردد HZ 500 للجدران 0.3 و للسقف 0.05 و للارضية 0.1
ملاحظة: الصف غير مشغول
أحسب زمن ترديد الصوت في هذا الفضاء بدون معالجات صوتية.
أحسب زمن ترديد الصوت عند تغطية 50 % من السقف بمادة معامل امتصاصها 0.85 عند نفس التردد.

## Slide 7
الحل:
الحجم:
V= 4.5 *10 *18= 810m³

## Slide 8
الفقرة
السقف
الجدران
الارضية
المساحة
10 * 18 = 180
18 * 4.5 * 2 = 162
10* 4.5 * 2 = 90
10 * 18 = 180
معامل الامتصاص
0.05
0.3
0.1
مساحة الوحدات الماصة
9
48.6
27
18
102.6 سابين متري

## Slide 9
T = 0.16V/A
T = 0.16*810/102.6
T = 1.26 sec.

## Slide 10
عند معالجة 50 % من السقف بمادة معينة:

## Slide 11
الفقرة
السقف
الجدران
الارضية
المساحة
10 * 18 * (50%)= 90
18 * 4.5 * 2 = 162
10* 4.5 * 2 = 90
10 * 18 = 180
معامل الامتصاص
0.05
0.3
0.1
مساحة الوحدات الماصة
4.5
48.6
27
18
98.1.6 سابين متري

## Slide 12
T = 0.16V/A
T = 0.16*810/98.1
T = 1.32 sec.

## Slide 13: مثال:
احسب زمن الترديد الصوت لقاعة حجمها 3000 للترددات HZ( 125 – 500 – 2000 ) و التي مواصفات سطوحها الداخلية كالآتي:
الفقرة | المساحة 2 m | معامل الامتصاص |  | 
 |  | HZ 2000 | HZ 500 | HZ 125
الجص الزجاج المنصة الخشبية الواح خشبية قاطع زجاجي سقف ثانوي من الجص الارضية الخشبية | 265 43 70 60 96 310 300 | 0.04 0.05 0.1 0.6 0.02 0.04 0.1 | 0.02 0.1 0.1 0.4 0.04 0.1 0.05 | 0.02 0.3 0.15 0.1 0.1 0.2 0.05

## Slide 14
ملاحظة:
عدد المشاهدين 250 شخص معامل امتصاص الشخص الواحد 0.25 معامل امتصاص الكراسي 0.17 معامل امتصاص الهواء 0.01 علما ان نسبة التغطية بتردد 125 و 500 هي 40% .
الحل: للتردد HZ 2000

## Slide 15
الفقرة
الجص
الزجاج
المنصة الخشبية
الواح خشبية
قاطع زجاجي معدني
سقف ثانوي من الجص
الارضية الخشبية
⅓الحضور =33.3
الكراسي = 250
الهواء= 3000
المساحة
265
43
70
60
96
310
300
معامل الامتصاص
0.04
0.05
0.1
0.6
0.02
0.04
0.1
0.25
0.17
0.01
مساحة الوحدات الماصة
10.6
2.15
7
36
1.92
12.4
30
20.8
42.5
3
167 سابين متري

## Slide 16
T = 0.16V/A
T = 0.16*3000/167
T = 2.87 sec.

## Slide 17: مثال:
الفقرة | المساحة 2 m | معامل الامتصاص |  | 
 |  | HZ 2000 | HZ 500 | HZ 125
الجص الزجاج النصة الخشبية الواح خشبية قاطع زجاجي سقف ثانوي من الجص الارضية الخشبية | 265 43 70 60 96 310 300 | 0.04 0.05 0.1 0.6 0.02 0.04 0.1 | 0.02 0.1 0.1 0.4 0.04 0.1 0.05 | 0.02 0.3 0.15 0.1 0.1 0.2 0.05

## Slide 18
ملاحظة:
عدد المشاهدين 250 شخص معامل امتصاص الشخص الواحد 0.25 معامل امتصاص الكراسي 0.17 معامل امتصاص الهواء 0.01 علما ان نسبة التغطية بتردد 125 و 500 هي 40% .

## Slide 19
الفقرة
الجص
الزجاج
المنصة الخشبية
الواح خشبية
قاطع زجاجي معدني
سقف ثانوي من الجص
الارضية الخشبية
⅓الحضور =33.3
الكراسي = 250
الهواء= 3000
المساحة
265
43
70
60
96
310
300
معامل الامتصاص
0.04
0.05
0.1
0.6
0.02
0.04
0.1
0.25
0.17
0.01
مساحة الوحدات الماصة
10.6
2.15
7
36
1.92
12.4
30
20.8
42.5
3

## Slide 20
167 سابين متري
T = 0.16V/A
T = 0.16*3000/167
T = 2.87 sec.

## Slide 21: مثال:
قاعة محاضرات حجمها 3 m 15625 يغطي سقفها 2 m 300 من مادة معامل امتصاصها 0.02، و يغطي جدرانها 2 m 4000 من مادة ماصة معامل امتصاصها 0.06، كما يغطي ارضيتها 2 m 1800 من مادة معامل امتصاصها 0.5 ، اذا كانت سعة القاعة 2400 شخص و معامل امتصاص الشخص الواحد 0.24 ، كما ان معامل امتصاص الكرسي الواحد 0.18 و معامل امتصاص الهواء 0.17 .
1 – احسب زمن ترديد الصوت الفعلي؟
2 – احسب مقدار الوحدات الماصة الاضافية لهذه القاعة لتقترب قيمة زمن ترديد الصوت من قيمته المثالية؟

## Slide 22
الحل:
الفقرة
المساحة
معامل الامتصاص
ά
المساحة الامتصاصيةA
السقف 3000 0.02 60
الجدران 40000 0.06 240
الارضية 1800 0.5 900
⅓ الحضور 800 0.24 192
الكراسي 2400 0.18 432
الهواء 15625 0.17 2656.25
4480.25

## Slide 23
زمن الترديد الفعلي T= O.16V/A
T= 0.56 sec.
زمن الترديد المثالي V + 0.1070 √t= r(0.0118 3
15625 + 0.1070 ) = √t=4(0.0118 3
t= 4 (0.0118*25 + 0.1070)= 1.61 sec.

## Slide 24
T= 0.16V/A
1.61= 0.16*15625/44880 +a
a1.61+ ( 4480* 1.61 ) = 2500
a = ( 2500 – 7212.8 )/ 1.61 = -2927.21 sabin

## Slide 25
مثال:
قاعة بحجم 3 m 1300 و زمن الترديد فيها و هي فارغة sec 18,5 و قيمته وفيها m 30 من مادة ماصة sec 9.5 احسب معمل امتصاص هذه المادة.
T= 0.16V/A
18.5 = 0.16*1300 /A
A= 11.24 Sabin
و فيها 30 متر من مادة ماصة
9.5 = 0.16*1300 / ( 11.24 *ά ) +( 30 * ά )
ά = 0.53