## Slide 1: نبات عام عملي
المحاضرة الأولى

## Slide 2
المجهر الضوئي المركب Light compound microscope : ظهر المجهر الضوئي المركب لأوّل مرة على يد العالم هوك عام 1655م، إذ قام باستخدامه لفحص قطعة من نبات الفلين ، وتطوّر هذا المجهر على يد العالم لوفنهوك عام 1674م وقام لوفنهوك باستخدام هذا المجهر لفحص بعض الكائنات الأولية الدقيقة .
يعد المجهر الضوئي المركب أكثر أنواع المجاهر شيوعاً وأكثرها استخداماً ، و هو نوع من المجاهر الذي يستخدم نظام الضوء و العدسات في تركيبه و هو جهاز بصري ثمين يستخدم لتكبير الجزء المراد فحصه لتسهيل دراسته و السبب في تسميته بالمجاهر المركبة لإحتوائها على عدستا تكبير أحدهما موجودة في العدسة العينية و الثانية موجودة في العدسة الشيئية وعليهما تعتمد قوّة تكبير المجهر . و يتكون من
العدستين العينيتين Ocular eyepiece lenses : و هي العدسة التي نرى من خلالها و توجد داخل جسم مجوف يدعى الجسم الأنبوبي و تكون العدسة ذات قوة تكبير 10X أي تكبر الشيء 10 مرات و الأخرى 4X أي تكبر الشيء 4 مرات (مقدار قوة العدسة التي يجب البدء بها هي 4X حتى لا تكسر الشريحة) .
الأسطوانة (الجسم الانبوبي) Body tube : و هي الجزء الأسطواني في المجهر التي تحمل في أعلاه العدستين العينيتين .
القرص الدوار Nose-piece : و هو الجزء الذي يحمل العدسات الشيئية اذ يمكننا بواسطته التحكم في قوة التكبير .
العدسات الشيئية Objective lenses : و هي مجموعة من ثلاث الى أربع عدسات متصلة بالقرص و تكون العدسة الصغيرة منها عادة ذات قوة تكبير 4X و العدسة الشيئية المتوسطة ذات قوة تكبير 10 X و العدسة الشيئية الكبرى ذات قوة التكبير العليا 40X و توجد أيضا" العدسة الزيتية التي تصل قوة تكبيرها 100X . (في حال استخدام العدسة الزيتية يتم اضافة مادة زيتية خاصة لرؤية أوضح تسمى Oil immertion .

## Slide 3
الذراع Arm : تركيب منحني يحمل بواسطته المجهر باليد اليمنى .
المسرح Stage : صفيحة مستوية تقع في النهاية السفلى للذراع و يوجد ثقب في منتصفها لمرور الضوء و على جانبي هذا الثقب يوجد ماسكان معدنيان وظيفتهما تثبيت الشريحة الزجاجية .
المسرح المتحرك Mechanical stage : تركيب معدني يتستخدم لتحريك الشريحة الزجاجية Slide بواسطة لولبين أحدهما - و هو الكبير – يحرك الشريحة الى الأمام و الى الخلف و الثاني – و ه و الصغير – يحرك الشريحة الى اليمين و الى اليسار .
المكثف Condenser : و هو جهاز يقوم بتكثيف الضوء على الشريحة الزجاجية من خلال الثقب الموجود في المسرح و الذي يقع تحت المسرح مباشرة و يستخدم لتجميع الضوء و تركيزه على الشيء المراد فحصه .
الحاجز Diaphragm : و هو تركيب يقع تحت المكثف و يقوم بتنظيم كمية الضوء الداخلة الى المكثف .
منظم المكثف Condenser adjustment : يستعمل لرفع أو خفض المكثف للحصول على كمية الضوء المطلوبة .
المنظم التمهيدي Coarse adjustment : و هو تركيب بهئية عجلة يستخدم لتحريك المسرح الى الأعلى و الأسفل و يستخدم هذا التركيب مع العدسة الشيئية الصغرى فقط لأن حركة بسيطة منه ترفع و تخفض المسرح مسافة كبيرة .

## Slide 4
المنظم الدقيق Fine adjustment : تركيب يشبه المنظم التمهيدي و لكنه أصغر منه حجما" و يقع أسفل منه أو ضمنه , إذ يلاحظ في بعض المجــــــــاهر ان المنظــــــم التمهيدي و المنظم الدقيق يعمــــــلان بعجلة واحدة أو كمنظـــــــم واحــــــــد Combined fine and Coarse adjustment و يستعمل المنظم الدقيق لتوضيح الصورة بشكل دقيق عند الفحص بالعدسة الشيئية الزيتية و ذلك لأن دورة كاملة منه ترفع أو تخفض المسرح مسافة قليلة جدا" .
العمود Pillar : تركيب يوصل الذراع بالقاعدة و عليه يقع المنظم التمهيدي و الدقيق .
القدم أو القاعدة Foot or Base : تركيب قرصي يستند عليه المجهر و يحمل المرآة أو المصباح الكهربائي .
المــــــــــرآة Mirror : و تقع تحت المكثف و تدور حول نفسها و هي ذات وجهين أحدهما مستوي و الآخر مقعر و فائدتها تعكس الضوء نحو الثقب الموجود وسط المسرح و يستعمل الوجه المقعر للمرآة عند عدم وجود المكثف و ذلك للحصول على كمية أكبر من الضوء و تركيزه .

## Slide 5: حساب قوة التكبير : يتم حساب قوة التكبير من المعادلة الآتية : قوة التكبير = قوة تكبير العدسة العينية قوة تكبير العدسة الشيئية

## Slide 6
فعند استخدام عدسة عينية قوة تكبيرها 10 مرات مع عدسة شيئية صغرى قوة تكبيرها 10 مرات أيضا" تصبح قوة التكبير للمجهر
10 10 = 100 مرة
قوة التمييز في المجهر الضوئي المركب : تعرَّف قوّة التمييز أو قوّة الفصل على أنّها القدرة على تمييز أقصر مسافة بين نقطتين على الشريحة و تعرف أيضا" بالمقدرة على انتاج صور واضحة للأجسام المفحوصة ، وتعتمد قوّة التمييز على جودة العدسات المستخدمة في المجهر بالإضافة إلى طبيعة موجات الضوء إذ إنّها عندما تمرّ بين الأجزاء الدقيقة الموجودة على الشريحة تتشتت ، ممّا يقلّل القدرة على تمييز التفاصيل ، لذلك لا يمكن رؤية التراكيب الدقيقة كالذرات أو الجزيئات أو الفيروسات بإستخدام المجهر الضوئي .